## Slide 1
ESTUDIO POTENCIAL DE BIOMASA
DE PODA EN CASTILLA Y LEÓN
Unidad de Cultivos Leñosos y Hortícolas
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN

## Slide 2
Materia orgánica de origen biológico
valorizable energéticamente.
Se excluye el material englobado en formaciones geológicas que ha sufrido un proceso de mineralización (combustibles fósiles)
y los productos agrícolas que sirvan para la alimentación humana y ganadera
BIOMASA

## Slide 3
BIOMASA
BIOMASA FORESTAL
CULTIVOS ENERGÉTICOS
RESIDUOS GANADEROS
RESIDUOS AGRÍCOLAS
RESIDUOS INDUSTRIALES
RESIDUOS URBANOS

## Slide 4
Residuos agrícolas herbáceos
Procedentes de cultivos anuales herbáceos (paja de cereal, restos de cultivos hortícolas, …)
Residuos agrícolas leñosos
procedentes de la poda de vid, olivos y frutales.

## Slide 5
Elevado coste logístico
Estacional. Tipo de cultivo
Producción dispersa en el territorio
Baja densidad de los residuos
VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA
PARA SU APROVECHAMIENTO
RESIDUOS AGRÍCOLAS

## Slide 7
OLIVO EN CyL

## Slide 9
FRUTALES EN CyL
4.596
2.013

## Slide 12
VIÑEDO EN CyL

## Slide 13
Viñedo | 71.921 ha | 84%
Olivo | 6.943 ha | 8%
Frutales | 4.599 ha | 6%
Frutos secos | 2.013 ha | 2%
TOTAL | 85.480 ha | 

## Slide 14
Para calcular el POTENCIAL DE BIOMASA de los restos de poda de los cultivos leñosos se ha recurrido a
ÍNDICES DE RENDIMIENTO DE RESIDUO DE PODA
POR UNIDAD DE SUPERFICIE (toneladas/hectárea.año)
POTENCIAL DE BIOMASA
los sistemas de cultivo (conducción, tipo poda, marco plantación, intensificación,..)
las condiciones agroclimáticas (régimen hídrico, suelo, heladas, granizo,…)
la edad de las plantas (plantaciones jóvenes/adultas)

## Slide 17
PODA: en parada vegetativa (diciembre –marzo).
PMP: 1200 y 3200 kg de madera de poda por hectárea.
PODA: febrero y marzo (antes de la brotación).
PMP: 1400 y 2000 kg/ha de madera de poda.
PODA DEL MELOCOTONERO: parada vegetativa, muy intensa, ya que únicamente produce sobre madera del año anterior.
PMP: hasta 3500 kg/ha.
PODA DEL ALMENDRO: a partir de noviembre.
PMP: 700 kg/ha.

## Slide 18
VID: 1,2 / 3,2 t/ha.año
OLIVO: 1,4 / 2,0 t/ha.año
FRUTALES: 2,0 / 3,5 t/ha.año
FRUTOS SECOS: 0,7 / 1,3 t/ha.año
ÍNDICES RENDIMIENTO DE RESIDUO DE PODA
HUMEDAD
20-40%

## Slide 19
CASO PRÁCTICO VIÑEDO:
VIGOR ALTO
VIGOR MEDIO
VIGOR BAJO
PMP: 1,34 kg/cepa
1,5 t/ha
Año plantación: 1984
Marco plantación: 3 x 3 m
Vaso transformado
1.111 cepas/ha
PMP: 1,71 kg/cepa
1,9 t/ha
Año plantación: 1985
Marco plantación: 3 x 3 m
Vaso transformado
1.111 cepas/ha
PMP: 1,56 kg/cepa
3,5 t/ha
Año plantación: 1999
Marco plantación: 3 x 1,5m
Espaldera
2.222 cepas/ha
4 repeticiones de 10 cepas

## Slide 20
CASO PRÁCTICO VIÑEDO:
VIGOR ALTO
VIGOR MEDIO
VIGOR BAJO
PMP: 0,95 kg/cepa
2,5 t/ha
Año plantación: 1997-2000
Marco plantación: 2,9 x 1,3 m
Espaldera
2.563 cepas/ha
PMP: 1,11 kg/cepa
2,9 t/ha
PMP: 1,26kg/cepa
3,3 t/ha
18 repeticiones de 12 cepas

## Slide 21
POTENCIAL DE BIOMASA
Teniendo en cuenta el Residuo de poda y la Superficie de cultivo, el Potencial de Biomasa de poda de Cultivos Leñosos en Castilla y León aproximado es de:
106.637 - 262.747
Toneladas de residuo de poda

## Slide 22
CENTRALES DE BIOMASA EN CyL

## Slide 23
CENTRALES DE BIOMASA EN CyL

## Slide 24
CENTRALES DE BIOMASA EN CyL

## Slide 25
CENTRALES DE BIOMASA EN PROYECTO

## Slide 26
CONCLUSIONES
El Potencial de Biomasa de Poda de Castilla y León mantiene un gran interés energético (106 y 262 mil toneladas de madera de poda al año).
El conjunto de las Centrales de Biomasa (existentes y proyectadas) abarcaría la casi totalidad de municipios de Castilla y León.
Las diferentes explotaciones agrícolas podrían aprovechar internamente este tipo de biomasa, mediante la instalación de pequeñas instalaciones y servir de complemento a otro tipo de energía.
Las grandes Centrales de Biomasa podrían combinar el empleo de biomasa de restos de poda con otros tipos de biomasa.

## Slide 27
Unidad de Cultivos Leñosos y Hortícolas
Subdirección de Investigación y Tecnología INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN
GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!