## Slide 1: BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA
Rueda, 17/12/2019

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
1.1. Objetivos del proyecto MOVBIO
1.2. Proceso actual
1.3. Desafíos de valorización
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS
2.1. Parámetros influyentes
2.2. Parámetros de calidad
2.2.1. Parámetros de calidad – INERTES
2.2.2. Parámetros de calidad – CONTENIDO DE HUMEDAD
2.3. Buenas Prácticas: Antes de la recolección
2.4. Buenas Prácticas: Recogida y pretratamiento
2.5. Buenas Prácticas : Almacenamiento
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA

## Slide 3
1.1. Objetivos del proyecto MOVBIO
INTRODUCCIÓN
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA
Permitir la valorización energética de la biomasa resultante de las actividades de poda en ambos lados de la frontera luso-española y que actualmente no se utiliza sistemáticamente
Caracterizar el potencial de diferentes tipos de residuos de poda agrícola y urbana, determinando tanto su disponibilidad real como sus propiedades como combustibles sólidos;
Definir de manera conjunta y completa las adaptaciones necesarias con respecto a: (a) metodologías y medios de extracción de biomasa, (b) procesos de tratamiento y densificación asociados y (c) tecnologías convencionales de uso de energía;
Proponer modelos de gestión que revelen la relación entre la oferta y la demanda y promuevan el uso de nuevos recursos de biomasa y garanticen su sostenibilidad económica en el tiempo;

## Slide 4
AGRICULTURA Y PODAS URBANAS
GRANDES CANTIDADES DE RESIDUOS
COMBUSTIÓN
(ESCALA REDUCIDA)
CHIMENEAS, CALDERAS DE GESTIÓN MUNICIPAL
HOTELES
(PODAS DE VID)
COMPOSTAJE
TRITURACIÓN Y DESCOMPOSICIÓN ORGÁNICA
CENTRALES TÉRMICAS
TRITURACIÓN / QUEMA
PROBLEMAS AMBIENTALES/
CO, Nox, COV’s; / RIESGO DE INCENDIO
INTRODUCCIÓN
1.2. Proceso actual
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA

## Slide 5
ASEGURAR LA CALIDAD
ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN
RECOGIDA
GRAN NÚMERO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
TRATAMIENTO
EL TRATAMIENTO DEFINIRÁ LA FORMA DE USO
PRESENCIA DE CONTAMINANTES
CONTENIDO DE INERTES
DISPONIBILIDAD
LOGÍSTICA DE RECOGIDA
ASTILLADO PARA EQUIPOS GRANDES;
DENSIFICADO PARA EQUIPOS DE MENOR DIMENSIÓN
INTRODUCCIÓN
1.3. Desafíos de valorización
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA
VALORIZACÍON

## Slide 6
VIABILIDAD
TIPO DE BIOMASA
PRECIO DE VENTA
DEMANDA DE COMBUSTIBLE A DISTANCIA CORTA <50KM
ASOCIACIÓN CON OTRAS FINCAS (OPTIMIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA)
CANTIDAD PRODUCIDA
CALIDAD DE LA BIOMASA
ÁREA DE LA FINCA
VALORIZACIÓN EN FINCA PROPIA O CERCA
2.1. Parámetros influyentes
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA

## Slide 7
2.2. Parámetros de calidad
CALIDAD
DE LA
BIOMASA
PRESENCIA
DE
INERTES
MAYOR CANTIDAD DE CENIZAS Y MENOS PODER CALORIFICO
DAÑO A LOS SISTEMAS DE ASTILLADO/MOLIENDA Y COMBUSTIÓN
ALTO CONTENIDO
DE HUMEDAD
MENOS PODER CALORIFICO
COMPOSICION
FISICOQUÍMICA
ALMACENAMIENTO
DESCOMPOSICIÓN BIOLÓGICA DE MATERIA PRIMA
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS

## Slide 8
PUEDE CONTENER
Piedras e inertes pequeños, siempre que sean en pequeñas cantidades
Papel y cartón en pequeñas cantidades
Cuerdas de fibra vegetal utilizadas para amarrar
Hojas de arbusto y árboles
Hierbas u otras plantas en pequeñas cantidades
2.2.1. Parámetros de calidad - INERTES
Residuos peligrosos
Biomasa podrida
Materia orgánica de origen animal
Papel y cartón en cantidades apreciables
Metales, plásticos o cualquier polímero.
Piedras y inertes de cualquier tamaño en cantidades apreciables.
NO PUEDE CONTENER
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS

## Slide 9
Es posible reducir la cantidad de agua en el combustible adoptando algunos procedimientos de cadena de valor como por ejemplo el almacenamiento temporal de biomasa en un lugar ventilado que promueve el secado natural.
El contenido de humedad permitido depende del sistema de combustión, pero se espera que sea inferior al 20%.
2.2.2. Parámetros de calidad - CONTENIDO DE HUMEDAD
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS

## Slide 10
2.3. Buenas Prácticas: Antes de la recogida
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA
Despeje de obstáculos
y suavizado de terreno
Colocando la poda en
el eje de la plantación
Mayor densidad de residuos, mayor rendimiento
Ajuste del tamaño de rama al sistema de recolección
Asociación entre pequeñas
granjas para maximizar
la escala

## Slide 11
Cumplir con las recomendaciones del fabricante
Equipos de dimensiones y características adecuados para el terreno
El sistema debe configurarse a una altura de unas pocos centímetros sobre el suelo
● Minimiza la recolección de suelo inerte
La recolección debe hacerse inmediatamente después de la poda
Material más flexible
Realizar grandes maniobras disminuye la viabilidad de la colección.
Uso
Mantenimiento
Neumáticos a prueba de pinchazos y suspensión adecuada
Menor gasto de energía
2.4. Buenas Prácticas: Recogida y pretratamiento
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA

## Slide 12
Tamaño (depende de la aplicación final)
20kg
Eliminar impropios
Sacudir las ramas de poda;
Atar la carga
Cuerda de sisal (fibras vegetales);
Longitud de 50 a 60 cm
40 cm de diámetro
Desechar manualmente los impropios >1 cm
Evitar materiales poliméricos o metálicos;
2.4. Buenas Prácticas: Recogida y pretratamiento - Manual
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA

## Slide 13
Astillado directo en el terreno
Debe realizarse lo más cerca posible del aprovechamiento de energía industrial y puede hacerse después de la poda.
Astillado después del secado
Extienda el período entre el astillado y la recogida, si es para usar como materia prima para biocombustibles.
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS
2.4. Buenas Prácticas: Recogida y pretratamiento - Astillado
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA

## Slide 14
Almacenamiento
Lugar de transporte rápido y fácil.
Período máximo de 1 año;
(Más grande para pacas sin triturar)
Sobre el terreno (menos costes de transporte y almacenamiento) protegido de la precipitación
Separación de diferentes tipos de biomasa
El material no debe ser comprimido
Monitoreo regular del contenido de humedad
Renovación de aire;
Protección contra incendios;
2.5. Buenas Prácticas: Almacenamiento
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA

## Slide 15
El contenido de humedad se puede reducir en un 80%, por lo que el período de almacenamiento debe ser lo más largo posible
Las pacas deben estar apiladas
Pueden dejarse en el suelo siempre que estén protegidas de los elementos
2.5. Buenas Prácticas: Almacenamiento – Biomasa Empacada
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS

## Slide 16
Tendencia a la descomposición orgánica: evite el almacenamiento sin protección
Almacenamiento bien ventilado bajo cubierta
Uso de dispositivos de protección contra incendios: sensores de CO y control de temperatura
El almacenamiento al aire libre solo debe hacerse en la estación seca y por períodos cortos
2.5. Buenas Prácticas: Almacenamiento – Biomasa Astillada
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA VIABLE DE BIOMASA DE PODAS

## Slide 17
Saber mas…
Ir a https://movbio.eu
o sigue el proyecto en las redes sociales
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RECOGIDA DE BIOMASA DE PODAS AGRÍCOLA Y URBANA
Gracias!